ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Изделие устанавливать на горизонтальную поверхность.

1. Использовать изделие строго по назначению!

2. Максимальная нагрузка на вышку не должна превышать 100 кг.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие должно храниться в сухом отапливаемом помещении.  	Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта. После использования необходимо протереть все поверхности сухой салфеткой.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________		Подпись покупателя_______________

Дата _________		Подпись продавца________________

ООО «Пумори – Спорт»

СУДЕЙСКАЯ ВЫШКА ДЛЯ БОЛЬШОГО ТЕННИСА

ОВ6

Паспорт – описание

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35АТел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия. Оно содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Судейская  вышка для большого тенниса предназначена для размещения судьи, находящегося за границей игрового поля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры:

Длина, не более, мм							1150

Ширина, не более, мм						650

Высота, не более, мм						1900

Вес, не более, кг						60

УСТРОЙСТВО  ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой сварную конструкцию,  состоящую из рамы и сиденья. Несущие детали изделия изготавливаются из труб  ф33,5х3,2мм и ф26,8х2,8мм.  Используется полимерное порошковое покрытие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОВ6

соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________	Дата выпуска  5.06.18

(роспись)

Приемку произвел ________________	Дата выпуска  _________

(роспись кладовщика ПС)