Внимание!  Изделие устанавливать на горизонтальную поверхность

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ  И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортировка происходить в заводской упаковке с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований  к транспортной маркировке.

Изделие должно храниться в сухом, отапливаемом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата ______________		Выдал______________

Дата ______________                      	Подпись покупателя________

ООО  «Пумори – Спорт»

ОДИНОЧНАЯ ВЕЛОПАРКОВКА

Паспорт – описание

ВП04.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией подставки под велосипеды и содержит данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Парковка под велосипеды предназначена для использования на уличных парковках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Габаритные размеры (не более), мм:

Длина								270

Ширина							540

Высота.							850

Вес, не более, кг					13

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Парковка представляет собой сварную конструкцию из трубы круглой Ф48х3,5 мм.

Для крепления парковки к земле   имеются  отверстия.

При окрашивании используется полимерно-порошковое покрытие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ВП04

соответствует техническим условиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска ________

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________