Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

Правила эксплуатации

1. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.

2. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.

3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения -  ежедневно.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия  разборных техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Выдал      ___________________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО «Пумори – Спорт»

КАЧЕЛИ

Паспорт – описание

ОП7.000.000СБ

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией качелей и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Качели разборные предназначены для активного отдыха детей. Устанавливаются на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота               	  				- 2200

Длина     					- 2000

Ширина						- 1700

Вес                         		-  115

Максимальный нагрузка, не более, кг                -  120

Устройство  изделия

Качели представляет собой сборную конструкцию. Опорные элементы выполнены из квадратной трубы 40х40х2,5мм.  Перекладины на боковых опорных стойках (поз.1,3) (труба ф33,5х3,2)  несут не только функцию ужесточения конструкции, но и используется в качестве турника и гимнастической стенки. Ширина сиденья рассчитана на посадку одного взрослого вместе с ребенком и может корректироваться по заявке заказчика.

Комплектация

- Боковина с гимнастической стенкой		- 1 шт.

- Узел сиденья					- 1 шт.

- Боковина					- 1 шт.

- Стяжка				            - 2 шт.

Крепеж:

- Гайка М16					- 4 шт.

- Шайба М16					- 6 шт.

- Колпачок S19					- 6 шт.

- Болт М16					- 4 шт.

Рис.1. Качели

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

Порядок сборки

Соедините между собой боковину с гимнастической стенкой (1), боковину (3), используя  стяжки (4), одновременно вставьте стяжку на узле сиденья (2). Закрепите узел сиденья (2) через шайбы (7) на две гайки М16 (6) с обеих сторон. Нижние стяжки зафиксировать на 4 болта М16 (9).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОП7

Заводской №:

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 15.08.11г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)