Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие кронштейна для боксёрского мешка требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения тренажера потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________        Выдал  __________________________

Дата _________        Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Кронштейн для боксёрского мешка

Паспорт – описание

ПС81.000.000 СБ

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн для боксерского мешка относится к спортивному инвентарю. Кронштейн предназначен для крепления  боксерского мешка и его фиксации на определенный угол.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Высота, не более, мм ………………… 1500 мм

Ширина, не более, мм ..……………….  140 мм

Длина (вылет), не более, мм ………….1265 мм

Вес, не более, кг ………………………      29 кг

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Кронштейн для боксерского мешка представляет собой сварную конструкцию. Несущие детали кронштейна изготавливаются из профильных труб  60х40х3 мм и круга (50 мм. В качестве покраски используется полимерно-порошковое покрытие. Стандартный цвет – белый. Все изменения по конструкции (вылет) и  цвету покрытия  - определяются по согласованию с заказчиком. Вес боксерского мешка не более 120 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кронштейн						 1 шт.

2. Ролик металлический в сборе		               2 шт.

3. Заглушка пластмассовая внутренняя

под трубу 60х40х3 мм				 4 шт.

4. Болт М12х70					 1 шт.

5. Гайка М12						 1 шт.

6.Трос металлический ф5,1мм			 3,0м

Рис. 1 Комплектация кронштейна

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ПС81 (Кронштейн для боксерского мешка)

соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 21.03.2012г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                      (роспись кладовщика ПС)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Положение кронштейна фиксируется при помощи болта М12 (поз.4)на гайку (поз.5).Перед началом тренировок убедиться в надежности закрепления  боксёрского мешка.