Инструкция по эксплуатации

Внимание! Тренажер устанавливать на горизонтальную поверхность.

Порядок сборки:

Положить столешницу (6) на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной, затем вставить ножки (2) в резьбовые отверстия. Основание (1) установить на ножки и закрепить винтами, используя ключ S12, входящий в комплект тренажера. После этого переустановить конструкцию столешницей вверх. Пробки (8) установить в свободные отверстия столешницы, затем в них вставить рукоятки (7) и зафиксировать с обратной стороны столешницы (6) гайками при помощи ключа S12. Подушки (3), (4) установить в ответные отверстия столешницы (6).

ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ, эксплуатации  И  ХРАНЕНИЯ Стол для армрестлинга должен храниться в сухом отапливаемом помещении.  Изделие должно транспортироваться с соблюдением правил для конкретного вида транспорта. Транспортировать рамы стола лицевой поверхностью к лицевой, изнаночной к изнаночной.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие тренажера для армрестлинга требованиям технических требований при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения тренажера потребителем. Гарантийный срок узлов с применением винилискожы и поролона – 6 месяцев. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                           Выдал ___________________________

Дата _________                           Подпись покупателя________________

ООО  «УЗИС»

Спортивное оборудование «ПУМОРИ-СПОРТ»

Стол для армрестлинга

(разборный)

Паспорт – описание

ПС63.1.000.000.ПС

Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с  конструкцией тренажера и содержит данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

Стол для армрестлинга предназначен для проведения тренировок и соревнований по армрестлингу. Рекомендуется для использования в спортивных залах и клубах.

Габаритные размеры, не более:

Длина………………..900 мм

Ширина……………...660 мм

Высота………………1040 мм

Вес……………………50 кг

Технические данные

Тренажер представляет собой сборную конструкцию, состоящую из основания (1), ножки (2), рамы (3), подушки (4), подушки (5), столешницы (6), рукоятки (7), пробки (8), крышки (9).	Для  подушек стола, обшивки столешницы используется поролон ППУВВ толщиной 20мм, для ботиков столешницы используется резина ТМКЩ. Обтяжка столешницы из винилискожы.

Все металлические части покрываются полимерно - порошковым покрытием.

По согласованию с заказчиком столешница может быть оформлена под российский флаг «триколор».

Комплектность:

1. Основание			1 шт.		6. Столешница 		          1 шт.

2. Ножка				4 шт.		7. Рукоятка				2 шт.

3. Рама			          1 шт.		8. Шайба				2 шт.

4. Подушка				2 шт.		9. Ключ S 12			1 шт.

5. Подушка длинная		2 шт.		10.Винт М16 х60			4 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ПС 63.1

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска __________

(подпись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска ___________

(подпись кладовщика)

# Text boxes

6