Внимание!  Изделие устанавливать на горизонтальную поверхность

Инструкция по эксплуатации

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Транспортировка происходить в заводской упаковке с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований  к транспортной маркировке.

Изделие должно храниться в сухом, отапливаемом помещении.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                           Подпись продавца _________________

Дата _________                           Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

ВЕЛОПАРКОВКА РЕКЛАМНАЯ

Паспорт – описание

ВП08.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией подставки под велосипеды и содержит данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Парковка под велосипеды предназначена для использования на уличных парковках и рассчитана на 10 парковочных мест.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (не более), мм:

Длина							2150

Ширина						750

Высота						1530

Вес, не более, кг 					60

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Подставка представляет собой сварную конструкцию.   Для крепления парковки к земле   имеются   отверстия.

При окрашивании используется полимерно-порошковое покрытие.

Материалы: труба Ø48х3,5мм, труба Ø21,3х2,8мм. Рекламное место из фанеры S4мм.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ВП08

Соответствует техническим условиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ______________      Дата выпуска 08.06.2020г.

(роспись)

Приемку произвел ______________        Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)