Внимание!  Изделие устанавливать на горизонтальную поверхность

Инструкция по эксплуатации

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Транспортировка происходить в заводской упаковке с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований  к транспортной маркировке.

Изделие должно храниться в сухом, отапливаемом помещении.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия. Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                           Подпись продавца _________________

Дата _________                           Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – спорт»

Парковка для ВеЛОСИПЕДОВ

(стационарная, крепление к полу)

Паспорт – описание

ВП06.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией подставки под велосипеды и содержит данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка под велосипеды предназначена для использования на уличных парковках и рассчитана на 10 парковочных мест.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (не более), мм:

Длина ........................................2800

Ширина.................……………...460

Высота...................……..……….760

Вес, не более, кг ……................65

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Подставка представляет собой сварную конструкцию, выполненную из двух уголков 63х63х5 мм в основании и направляющих из полосы 40х4 мм. Для крепления подставки к земле  на уголках имеется  6 отверстий.

При окрашивании используется полимерно-порошковое покрытие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ВП06

Заводской №:

соответствует техническим условиям конструкторской докуметации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ______________       Дата выпуска _________

(роспись контролера ОТК)

Приемку произвел ______________        Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)

# Text boxes

1

1