Внимание!  Барьер устанавливать на выровненную по горизонту поверхность

Инструкция по эксплуатации

1.    Перед началом тренировок выставить перекладину на необходимую высоту, закрепить её положение болтами.

2. Убедитесь, что шток надежно закреплен в основании барьера.

3. Высота барьера регулируется согласно следующему ряду высот: 762мм; 840мм; 914мм; 1000мм; 1067мм.

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Барьер регулируемый должен храниться в сухом отапливаемом помещении.  Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие барьера регулируемого требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                   Выдал ___________________________

Дата _________                  Подпись покупателя________________

ООО «Пумори – Спорт»

Барьер регулируемый

ОГ12

Паспорт – описание

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией барьера регулируемого. Оно содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Барьер регулируемый - спортинвентарь, рекомендуемый для использования в спортзалах.

Технические данные

Габаритные размеры:

Длина, не более, мм………….…………............1200

Ширина, не более, мм ……….…………........... .700

Максимальная высота, не более, мм  .…...........1070

Вес, не более, кг ………………………………    10

Устройство  изделия

Барьер регулируемый представляет собой сварную конструкцию, состоящую из основания (1) и регулируемой по высоте при помощи штока (2) перекладины (3). Несущие детали барьера изготавливаются из профильных труб 30х30х3 мм, труб ф33,5х3,2; ф26,8х3,2мм. Положение перекладины фиксируется болтами (4,5). В качестве покрытия для металлоконструкции  используется полимерно-порошковое покрытие.

Комплектация

1.    Основание					- 1

2.    Шток				 	- 2

3.    Перекладина (с разметкой)		- 1

КРЕПЁЖ:

4. Болт М6х35					- 2

5. Гайка М6					- 2

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОГ12

соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 19.09.12г.

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)

# Text boxes

1