Инструкция по эксплуатации

ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ, эксплуатации  И  ХРАНЕНИЯ

Изделие в заводской упаковке может транспортироваться с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований  к транспортной маркировке.

Тренажер должен храниться в сухом, отапливаемом помещении. Смазывать подшипники, направляющие, крепеж (болты, гайки) не реже 1 раза в неделю.

После каждой тренировки вытирать все поверхности сухой салфеткой.

Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения  о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________               Выдал     __________________________

Дата  _________               Подпись продавца   __________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Стойка для хранения лыж и палок (однорядная на 10 пар)

Паспорт – описание

700.178.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией стойки для хранения лыж и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка предназначена для удобного хранения лыж. Рекомендуется для использования в магазинах и на складах.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Габаритные размеры, не более:

Длина, мм	  2500

Ширина, мм	   510

Высота, мм	  1970

Вес, не более, кг	 35

Устройство изделия

Стойка для хранения лыж представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух стоек (1), перемычек (2,3) и упора (4). Несущие конструкции выполнены с применением профильное трубы 40х40х3 мм. На стойках имеются отверстия для регулирования высоты перемычки и крючками (2) и упора (4).

Металлоконструкция покрывается эмалью НЦ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Стойка						– 2 шт.

- Перемычка с крючками			– 1 шт.

- Нижняя перемычка				- 1 шт.

- Деревянный упор				- 1 шт.

Крепеж:

- Болт М10х110					- 2 шт.

- Болт М10х60					–4 шт.

Также в комплект входят:

Заглушка пластмассовая наружная под трубу 60х40х3 мм

Заглушка пластмассовая внутренняя под трубу 40х40х3 мм

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.178

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 03.09.13г.

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)