монтаж  РУКОХОДА

- Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

2. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку рукохода.

3. Пробурить  4 ямы  диаметром  350 мм на глубину 1000 мм согласно ранее приведенной схемы. Размеры между ямами выдержать согласно вышеприведенной схеме.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

4. Установить стойки рукохода в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 700 мм до отметки 0,000 «уровень площадки», дать затвердеть.

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Изделие должно транспортироваться с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие рукохода требованиям  технических условий  при  соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения рукохода потребителем.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________        Выдал ___________  _______________

Дата _________        Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

РУКОХОД

Паспорт – описание

ОП6.000.ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) -287-93-70, 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Рукоход используется для развития умения прохождения полосы препятствий, выполнения упражнений на турнике. Устанавливается на открытых площадках.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Длина, не более, мм …………………… 2800 мм

Высота, не более, мм ………………….. 2720 мм

Ширина, не более, мм ..………………... 1200 мм

Вес, не более, кг ……………………..….  105 кг

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Рукоход представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 4 стоек ф76х3,5мм, h=2700мм (1) и рукохода (2). Рукоход крепится к стойкам через соответствующие отверстия и крепится гайками М16 (3).

Рис. 1 Рукоход

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Стойка 			- 2 шт.

Рукоход			- 1 шт.

Гайка М16			- 4 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОП6

соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 24.12.2019г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)

Рис. 2 Схема для монтажа