1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку турника двухуровнего.

2. Пробурить  3 ямы диаметром  350 мм на глубину 900 мм. Размеры между ямами выдержать согласно вышеприведенной схеме.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки турника в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 700 мм до отметки 0,000 «уровень площадки», дать затвердеть.

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие турника 2-х уровнего требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________        Выдал ___________________________

Дата _________        Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Турник двухуровневый

Паспорт – описание

ОП3.000.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Турник двухуровневый относится к универсальному спортивному оборудованию и может быть использован в качестве тренажера для определения силы мышц, например, брюшного пресса.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Высота, не более, мм …………………  2700 мм

Ширина, не более, мм ..………………. 2400 мм

Вес, не более, кг ………………………   100 кг

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Конструкция стенки состоит из двух вертикальных стоек ф76мм высотой 2,7м (2) и одной стойки ф 76 мм высотой 2,2м (3), перемычек с хомутом (1) и (1-02).Торцы стоек глушатся пробками. Внизу стоек (1) приварены пятки (5)  и стяжки (6).

Перемычки с хомутом (1, 1-02) соединяются с ответным хомутом (4) через болты М12х30 (7) и гайки М12 (8), такое крепление позволяет регулировать высоту турника по высоте.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Турник с хомутом (L=1м)                  – 1шт.

Турник с хомутом (L=1,2м)               – 1шт.

Стойка L=2,7 м			  - 2шт.

Стойка L=2,2 м			  - 1шт.

Хомут 				  - 2шт.

Болт М12х30 мм			  - 8 шт.

Гайка М12 				  - 8 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОП3 (турник двухуровневый)

соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 23.08.2019г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

# Text boxes

0,00 уровень площадки