ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

После установки нижней части стойки (7), повернуть верхнюю часть стойки (1), зафиксировать положение  болтами М12 в шарнире (6). Прикрепить щит (2) через укосины к стойке (1) на болты М12, затем установить кольцо (3) на 4 болта М12.

Разбирать стойку необходимо в обратной последовательности. При раскручивании болтов верхнюю стойку (1) поворачивать в сторону противовеса.

Инструкция по эксплуатации

Запрещается висеть на кольце и стреле стойки.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УСТАНОВКИ (МОНТАЖА) И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Установку должна производить организация, имеющая лицензию на монтажные работы!

Стойка стритбольная может быть установлена  в спортивном зале или на игровой площадке. Ферму с баскетбольным щитом использовать только для занятий спортом.

Транспортировка – грузовым транспортом с соблюдением правил, действующих на указанном виде транспорта в сложенном состоянии, (снять щит, свернуть стойку в шарнире (6).

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный срок узлов, использующих винилискожу и поролон – 6 месяцев. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения  о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                  Подпись продавца     ________________

Дата _________                  Подпись покупателя  ________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Стойка стритбольная складная

(Паспорт – описание)

Б4.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией баскетбольной стойки. Оно содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка стритбольная складная предназначена для проведения соревнований и тренировок по стритболу в спортивном зале и на игровых площадках.

Габаритные размеры (не более), мм:

Высота до  кромки кольца до …....................... 3050

Ширина щита............ .…………….…… ……   1200

Высота щита........... …………………………… 900

Диаметр кольца.............. ……………………… 450

Расстояние от лицевой поверхности щита до

внутреннего края кольца (не более), мм ……140

Устройство изделия

Стойка баскетбольная представляет  собой сборную конструкцию, состоящую из складной стойки (1), щита (2), кольца (3), защитной панели (4), ящика противовеса (5). Стойка собирается из трех частей: Основания, нижнего и верхнего пролетов. Для защиты используется ППУВВ, толщиной 30 мм.

Металлоконструкция покрывается полимерно-порошковым покрытием.

КОМПЛЕКТНОСТЬ    В комплект входят:

1. Стойка.					– 1 шт

2. Щит 1200х900				– 1 шт

3. Кольцо баскетбольное*		– 1 шт

4. Защита					– 1 шт

5. Ящик					– 1 шт

Крепеж:

болты: М12х40 (4шт.), М16х50 (4 шт.), М16х30 (1шт.), М16х120 (1шт.); гайки: М12 (4 шт.), М16 (8 шт.); шайбы: М12 (4 шт.), М16 (2 шт.).

*По согласованию с заказчиком в комплект может входить кольцо баскетбольное  (облегченное, усиленное, амортизационное), а также протектор на баскетбольный щит.

Рис.1 Устройство стойки стритбольной складной

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: Б4

соответствует техническим условиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись)

Приемку произвел ________________Дата выпуска __________

(роспись кладовщика ПС)

# Text boxes

1

2

3

5

4