Инструкция по эксплуатации

Внимание!

Изделие устанавливать на горизонтальную поверхность

ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ, эксплуатации  И  ХРАНЕНИЯ

Изделие в заводской упаковке может транспортироваться с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований  к транспортной маркировке.

Тренажер должен храниться в сухом, отапливаемом помещении.

После каждой тренировки вытирать все поверхности сухой салфеткой.

Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный срок узлов, использующих винилискожу и поролон – 6 месяцев. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения  о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                           Выдал___________________________

Дата _________                           Подпись покупателя_______________

ООО  «Пумори – Спорт»

Стол для армрестлинга

Паспорт – описание

ПС63.2.000.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с  конструкцией тренажера. Оно содержит данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

Стол для армрестлинга, далее изделие, предназначен для проведения тренировок. Рекомендуется для использования в спортивных залах и клубах.

Габаритные размеры, не более:

Длина………………..900 мм

Ширина……………...660 мм

Высота………………1040 мм

Вес……………………35 кг

Технические данные

Изделие представляет собой  конструкцию, состоящую из основания (1), подушки (2), подушки (3), рукоятки. Несущие детали

изготавливаются из  трубы  48х3,5; уголка: 40х40х4, 35х35х4.

Для  подушек, используется резина ТМКЩ толщиной 20мм, фанера толщиной 20мм, обтяжка  из винилискожы.

Все металлические части покрываются полимерно-порошковым покрытием.

Комплектность:

В комплект входят:

1. Основание			1 шт.

2. Подушка			2 шт.

3  Подушка			2 шт.

4. Рукоятка			2 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ПС 63.2

соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 18.11.2021г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)

# Text boxes

1

1

2

3

4