Внимание!  Изделие устанавливать на горизонтальную поверхность

Инструкция по эксплуатации

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Транспортировка происходить в заводской упаковке с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований  к транспортной маркировке.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку.

2. Пробурить  4 ямы диаметром  200 мм на глубину 400 мм. Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки изделия в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 200 мм.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                           Выдал ___________________________

Дата _________                           Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

навес для велосипедной парковки

Паспорт – описание

ВП10.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией навеса и содержит данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Навес для велосипедной парковки предназначен для размещения на открытых площадках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (не более), мм:

Длина ..........................................1770

Ширина.................………………..1270

Высота...................……..….……..2230

Вес, не более, кг ……....................60

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Навес для велосипедной парковки представляет собой сборную конструкцию, состоящую из каркаса и листа поликарбоната закрепленного на каркасе при помощи саморезов. Каркас выполнен из трубы профильной 30х30х2 мм и листа 3 мм. При окрашивании используется полимерно-порошковое покрытие. Цвет покрытия и поликарбоната – по согласованию с покупателем.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ВП10

соответствует техническим условиям конструкторской докуметации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 12.11.13г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)

# Text boxes

1

1