УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Стойка для подачи представляет сборную конструкцию, состоящую из двух боковин (1), соединенных между собой через стяжку (2). Через втулку на болт крепится стойка задняя (3). В стойки устанавливаются штока (5,6), к которым крепится на болты рамка (4). Высота и угол наклона рамки регулируется с помощью подъема штоков и их фиксации с помощью скоб (8), зазор выбирается с помощью фиксаторов (7).

ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ

Стойку для подачи  необходимо хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность изделия от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.

Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие стойки для подачи  требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________     Подпись покупателя  _______________

Дата _________     Подпись покупателя    ______________

ООО «Пумори – Спорт»

СТОЙКА ДЛЯ ПОДАЧИ

Паспорт – описание

700.219.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) -287-93-70, 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Введение

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки для подачи мяча. Оно  содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка для подачи предназначена для отработки навыков точной подачи мяча при игре в волейбол. Рекомендуется для установки в спортивных залах и на тренировочных площадках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Габаритные размеры, не более:

Длина, мм					- 1200

Высота, мм               	  		- 2400(max)

Ширина, мм       				- 1200

Масса, не более, кг			- 75 кг

Устройство  изделия

Стойка для подачи представляет собой сборную конструкцию, изготовленную из профильных труб 60х40х3,40х40х3 мм, ф 26,8х2,8 мм. Для покраски используется порошково-полимерное покрытие.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Боковина  …………………………….  2 шт.

- Стяжка    ……………………………..  1 шт.

- Стойка задняя ………..……………….1 шт.

- Рамка   …. ……………………………  2 шт.

- Шток    … ……………………………  2 шт.

- Шток …………………………………  2 шт.

- Фиксатор   …………………………….. 4 шт.

- Скоба  ……. ……………………………4 шт.

- Болт М12х65 ………………………….. 6 шт.

- Шайба М12 …………………………… 6 шт.

- Колеса поворотные:

с тормозом 				- 2шт.

без тормоза				- 2шт.

Комплектация сеткой производится по согласованию с заказчиком.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.219

соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел  ________Дата выпуска 25.10.2021г.

Приемку произвел  _________ Дата выпуска _________