ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Турник - брусья должны храниться и использоваться в сухом, отапливаемом помещении.

Изделие может транспортироваться с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие турника - брусьев требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________        Выдал __________________________

Дата _________        Подпись покупателя ______________

ООО  «Пумори – Спорт»

Турник – брусья

Паспорт – описание

ОГ19.000.000 ПС

ОГ19.1.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Введение

Техническое описание предназначено для  ознакомления с конструкцией турника - брусьев. Оно содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Турник – брусья – спортивное оборудование, предназначенное для выполнения гимнастических, специальных упражнений. Рекомендуется для дома, офиса и спортивных залов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Турник – брусья  изготовляется двух исполнений (ОГ19 и ОГ19.1).

Габаритные размеры, не более:

Длина, не более 	 1200 мм

Ширина, не более 	   590 мм

Высота ,не более……………..   590 мм

Вес, не более ………………….   7,5 кг

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Турник - брусья представляют собой сварную конструкцию. Металлоконструкция изготовляется из труб ф33,5х3,2 мм (ОГ19) и труб ф26,8х3,2 (ОГ19.1). На турнике выполняется накатка сетчатая. Для покрытия используется полимерно-порошковое покрытие, цвет белый. По согласованию с заказчиком габариты и цвет покрытия могут быть изменены.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Турник 	-1

Паспорт – описание	-1

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОГ19

соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признано  годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 25.11.11г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)

ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Турник - брусья – спортивный снаряд, который можно использовать в качестве турника для выполнения подтягиваний, а также в качестве брусьев для развития брюшного пресса. Для этого достаточно поменять положение снаряда на шведской или гимнастической стенке. Фиксация турника - брусьев производится с помощью ловителей (поз.3).