ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ, эксплуатации  И  ХРАНЕНИЯ

Стойки для прыжков в высоту хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность изделия от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.

# Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие стоек для прыжков в высоту техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения стоек потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

# Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                   Выдал ___________________________

Дата _________                  Подпись покупателя________________

# ООО «УЗИС»

# Спортивное оборудование «ПУМОРИ-СПОРТ»

# Стойка для прыжков в высоту

Паспорт – описание

ОГ16.1. 000.000 ПС

# Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

# Введение

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стоек для прыжков в высоту и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

# НАЗНАЧЕНИЕ

Стойки для прыжков в высоту предназначены для проведения тренировок и соревнований по  прыжкам в высоту. Выпускаются с линейками для определения высоты и без линеек.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры стоек для прыжков в высоту:

Высота, мм	………………..2200

Высота установки планки, мм …..  от  50  до  2000

# УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Стойка для прыжков в высоту представляет собой сварную  конструкцию, состоящую из вертикальной (1) и опорной трубы (2), подвижного бегунка (3) с полкой для планки, который фиксируется прижимным винтом (4).

Стойки изготавливаются из труб сечением 25х25х2 мм, используется порошково-полимерное покрытие или НЦ, цвет – синий.

# Комплект  поставки

- Стойка -2 шт.

- Бегунок  с полкой – 2 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойки для прыжков высоту   (с линейкой, без линейки)

Заводской №: ОГ16.1

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска __________

(подпись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска __________                                                     		(подпись кладовщика)

# Порядок работы

1. Стойки для прыжков в высоту установить параллельно на ровную горизонтальную поверхность.

2. Установить подвижный бегунок (3) на желаемую высоту. Зафиксировать положение бегунка  на стойках (1) прижимным винтом (4).

# Text boxes

2

1