Внимание! Изделие устанавливать на горизонтальную поверхность

Инструкция по эксплуатации

Выполнять  упражнение на кисть плавно, исключая выкручивание руки,  для изменения нагрузки добавлять диски-разновесы.

ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ, эксплуатации  И  ХРАНЕНИЯ

Изделие в заводской упаковке может транспортироваться с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований  к транспортной маркировке.

Изделие должно храниться в сухом, отапливаемом помещении. Смазывать подшипники, направляющие, крепеж (болты, гайки) не реже 1 раза в неделю.

После каждой тренировки вытирать все поверхности сухой салфеткой.

Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный срок узлов, с применением винилискожи и поролона – 6 месяцев. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения  о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                           Подпись продавца_______________

Дата _________                           Подпись  продавца_______________

ООО «Пумори – Спорт»

Тренажер для армспорта «Витязь»

Паспорт – описание

ПС63.Д.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Введение

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией «Тренажера для армрестлинга «Витязь» и содержит данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для проведения тренировок  по армрестлингу. Рекомендуется для использования в спортивных залах и клубах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более:

Длина, мм	  1900

Ширина, мм	   1100

Высота, мм	  1750

Масса, кг ………………………	  100

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из рамы стола(1), Основания стола(2), полки стола(3), крестовины(4), рукоятки(5). Столешницы (6) шарниров (7) Узла вращения вала(8), узла вращения рукоятки (9), рамы (10), стяжки (11), вала (12), и грузовой рамки (13).  Несущие детали тренажера изготавливаются из профильных труб 40х60х3, 60х60х3 мм. Для  подушки используется поролон ППУВВ толщиной  30 мм и винилискожа. Используется полимерно-порошковое покрытие.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1.    Рама стола                 				- 1

2.    Основание стола              				- 1

3.    Полка стола				     	- 1

4.    Крестовина			                          - 1

5.    Рукоятка				                          - 1

6.    Столешница					- 1

7.    Шарнир						- 2

8.    Узел вращения вала				- 1

9.    Узел вращения рукоятки				- 1

10.  Рама						- 1

11.  Стяжка						- 1

12.  Вал						- 1

13.  Рамка грузовая					- 1

Комплектация тренажера дисками-разновесами производится за отдельную плату при оформлении заявки.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ПС63.Д

Заводской №:

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись контролера ОТК)

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)

# Text boxes

1