Инструкция по эксплуатации

Правила эксплуатации

-  	   Используйте ворота по назначению!

-  	Поверхность площадки под воротами должна быть выровненной.

Правила  транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.  Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________       Выдал  ___________________________

Дата _________       Подпись покупателя________________

ООО «Пумори – Спорт»

Ворота для хоккея

Паспорт – описание

В1.000. ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для игры в хоккей с шайбой. Могут устанавливаться в здании и на открытой площадке.

Технические данные

Ворота хоккейные выполнены в соответствии с требованиями хоккейной ассоциации и представляют собой цельную сварную  конструкцию. Створ ворот (1) и нижняя перекладина (3) изготовлены из стальной круглой трубы диаметром 48х3,5мм. Перемычка (4) и верхняя перекладина (2) изготовлены из круглой трубы диаметром 33,5х3,2 мм. Скобки (5) изготовлены из проволоки диаметром 3 мм. Для фиксации на льду  изделие снабжено штырями (6).

Габаритные размеры

Ширина, м	м				- 1830

Высота, мм               	  		- 1220

Глубина (по верху), мм      		- 460

Глубина (по низу), мм      	            - 750

Вес не более, кг.                                      – 40

Комплектация ворот сеткой производится по отдельному   заказу за отдельную плату.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: В1

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 20.05.2021г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                                 (роспись кладовщика ПС)

# Text boxes

1

2

3

4

5

6