Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая на это лицензию!

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку стоек.

2. Пробурить  1 яму диаметром  350 мм на глубину 900 мм.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойку карусели в яму, залить бетоном на глубину 700 мм, дать затвердеть.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Правила эксплуатации

1. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.

2. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.

3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения -  ежедневно.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Подпись продавца   __________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО «Пумори – Спорт»

Карусель

Паспорт – описание

700.525.000.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Карусель предназначена для активного отдыха детей. Устанавливаются на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры:

Высота, мм             	  			- 1500

Диаметр, мм	-1515

Вес, кг                         			- 80

Устройство  изделия

Карусель представляет собой сборно-сварную конструкцию, состоящую из сердечника (1) и основания (2). Карусель изготовлена из труб  (76х3,5, (33,5х3,2, 25х25х2, листа рифленого S=3.

Используется полимерно-порошковое покрытие.

Комплектация

1.Сердечник					- 1 шт.

2. Основание 					- 1 шт.

3. Стакан                                              - 1 шт.

4. Шайба                                              - 1 шт.

Рис.1. Общий вид                                     Рис. 2 Крепление основания.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

Порядок сборки

- Надеть стакан (4) через шайбу и закрепить болтом (5).

- Надеть основание на сердечник, выдерживая соосность отверстий под винты, закрепить винтами (6).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.525

Заводской №:

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись)

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)