ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Брусья должны храниться и использоваться в сухом, отапливаемом помещении.

Изделие может транспортироваться с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие брусьев требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________        Выдал __________________________

Дата _________        Подпись покупателя ______________

ООО  «Пумори – Спорт»

Брусья

Паспорт – описание

700.727.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Введение

Техническое описание предназначено для  ознакомления с конструкцией брусьев. Оно содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Брусья – спортивное оборудование, предназначенное для выполнения гимнастических, специальных упражнений. Рекомендуется для дома, офиса и спортивных залов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более( могут меняться по согласованию с покупателем):

Длина, не более 	 ..460 мм

Ширина, не более 	   680 мм

Высота ,не более……………..   450 мм

Вес, не более ………………….   8,5 кг

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Брусья представляют собой сварную конструкцию. Металлоконструкция изготовляется из труб ф33,5х3,2 мм и труб 40х25х2 мм. Для крепления к стене имеется 4 отверстия диаметром 13 мм. Для покрытия используется полимерно-порошковое покрытие, цвет белый. По согласованию с заказчиком габариты и цвет покрытия могут быть изменены.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Брусья	-1

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.727

соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признано  годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 27.09.11г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)