Внимание! Крепить к ровной горизонтальной поверхности.

Инструкция по эксплуатации

Порядок установки

Крепить к потолку на анкерные болты 12х140* или на анкера забивные М12 (16х60).

*Длина болтов должна быть скорректирована в зависимости от структуры и материала потолка.

ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ, эксплуатации  И  ХРАНЕНИЯ

Изделие в заводской упаковке может транспортироваться с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований  к транспортной маркировке.

Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения  о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                           Выдал ___________________________

Дата _________                           Подпись покупателя_______________

ООО  «УЗИС»

Спортивное оборудование «ПУМОРИ-СПОРТ»

Крепеж боксерского мешка

к потолку

Паспорт – описание

ПС104.000.000 ПС

Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Введение

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией «Крепеж боксерского мешка к потолку» и содержит данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Крепеж предназначен для подвеса различного спортивного инвентаря к потолку, такого как канат, боксерские мешки и груши. Рекомендуется для использования в спортзалах и фитнесс-клубах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более, мм:

Длина		150

Ширина		150

Высота		140

Вес, кг		1

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Крепление к потолку представляет собой конструкцию, состоящую из фланца (1) и вращающейся петли (2). Фланец выполнен из листа 3 мм, петля из прутка 12 мм. При окрашивании используется полимерно-порошковое покрытие.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепеж к потолку					-1 шт.

Болт анкерный 12х140				- 4 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ПС104

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________

(подпись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________

(подпись кладовщика)