Правила хранения и транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Правила эксплуатации

1. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.

2. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.

3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения -  ежедневно.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие барьера требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________	Выдал ___________________________

Дата _________	Подпись покупателя________________

ООО  «УЗИС»

Спортивное оборудование «ПУМОРИ-СПОРТ»

Барьер для лазания

Паспорт – описание

700.761

Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail: psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Барьер для лазания относится к универсальному спортивному оборудованию..

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Высота, не более, мм …………………  2600 мм

Ширина, не более, мм ..………………. 1430 мм

Вес, не более, кг ………………………   70 кг

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Конструкция стенки состоит из двух вертикальных стоек (1) ф76мм высотой 2,6 м и фанеры S=18 мм с пазами. Фанера крепится к стойкам при помощи 16-ти  мебельных болтов  М8. Торцы стоек глушатся пробками. Внизу стоек  приварены пятки.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку барьера.

2. Пробурить  2 ямы диаметром  350 мм на глубину 900 мм. Размеры между ямами выдержать согласно вышеприведенной схеме.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки барьера в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 700 мм до отметки «уровень площадки», дать затвердеть( в случае установки изделия на глубину меньше 700 мм – необходимо усилить закапываемую часть арматурой).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.761

Соответствует техническим условиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(подпись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     	( подпись кладовщика)