ВНИМАНИЕ!

1.Стол устанавливать на ровную горизонтальную поверхность

2. Не эксплуатировать «Стол для армрестлинга» без основания (1).

ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ  И  ХРАНЕНИЯ

Стол в заводской упаковке может транспортироваться с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований  к транспортной маркировке.

Стол должен храниться в сухом, отапливаемом помещении.  	После каждой тренировки вытирать все поверхности сухой салфеткой.

ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный срок узлов с применением винилискожи  – 6 месяцев. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

СВЕДЕНИЯ  О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата _________		Подпись продавца	_______________

Дата _________		Подпись  покупателя_______________

ООО  «Пумори – Спорт»

Стол для армрестлинга (триколор)

Паспорт – описание

ПС 63.3.000.ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Техническое описание предназначено для ознакомления с  конструкцией «Стол для армрестлинга»  и содержит данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

Изделие предназначено для проведения тренировок и соревнований по армрестлингу. Рекомендуется для использования в спортивных залах и клубах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более:

Длина								900 мм

Ширина							660 мм

Высота							1010 мм

Вес							50 кг

Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из основания (1), ножки (2), столешницы (3), подушки (4), подушки (5),  рукоятки (6), шайбы (7). Для  подушек стола, обшивки столешницы используется резина ТМКЩ толщиной 20мм, обтяжка   баннерная ткань.

Используется полимерно-порошковое покрытие.

Комплектность:

1. Основание			1 шт.

2. Ножка			4 шт.

3. Столешница                      1 шт.

4. Подушка			2 шт.

5. Подушка длинная		2 шт.

6. Рукоятка			2 шт.

7. Шайба			2 шт.

Ключ S 12			1 шт.

Гайка М16	 		2 шт.

Винт 16х60			4 шт.

Порядок сборки: Положить столешницу (3) на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной, затем установить ножки (2) в резьбовые отверстия. Основание (1) установить на ножки и закрепить винтами, используя ключ S12, входящий в комплект тренажера. После этого переустановить конструкцию столешницей вверх. Шайбы (7) установить в свободные отверстия столешницы, затем в них вставить рукоятки (6) и зафиксировать с обратной стороны столешницы (3) гайками. Подушки (4), (5) установить в ответные отверстия столешницы (3).

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

Рисунок 1 — комплектность

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ПС63.3

соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ 	Дата выпуска  19.10.2020г.

(роспись )

Приемку произвел ________________	Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)