Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие по назначению!

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия   техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.  Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Правила эксплуатации

1. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.

2. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.

3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения -  ежедневно.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      		Подпись продавца     _______________

Дата  _________     		Подпись покупателя    _____________

ООО  «Пумори – Спорт»

Домик - беседка

Паспорт – описание

700.249.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией «Домик - беседка» и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Домик – беседка  предназначена для  отдыха детей и взрослых на открытых игровых площадках.

Технические данные

Габаритные размеры:

Высота, не более, мм               	  	- 1830

Длина, не более, мм       			- 2130

Ширина, не более, мм			- 1270

Вес, не  более, кг                                   -  118

Устройство  изделия

Домик - беседка представляет собой сборную конструкцию. Опорные элементы выполнены из трубы ф33,5х3,2, уголка 25х25х4, уголка 40х40х4, крыша выполнена из листа S 2мм. Столик и скамейки выполнены из пиломатериала сосны, толщиной S40.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

Рис.1. Домик - беседка

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.249

Заводской №:

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись)

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)