Внимание!  Ферму крепить к ровной вертикальной поверхности

Инструкция по эксплуатации

Порядок сборки

- Просверлить отверстия в стене под анкерные болты М10.

- Установить крепление (1) на анкерные болты М10.

- Присоединить к креплению (1) боковины (2) и фиксатор (4) болтами М12х60 через присоединительные отверстия, обеспечивая вращение боковин.

- Собрать рамку (3) со щитом и кольцом.

- Присоединить рамку к боковинам болтами М16х60 через присоединительные отверстия, используя гайки.

- Для неподвижности фермы выставить фиксатор и закрепить болтами М16.

- В собранном состоянии использовать проушину (5) для закрепления фермы.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                      Подпись продавца_______________

Дата _________                      Подпись покупателя_________________

ООО «Пумори – Спорт»

Ферма для Баскетбольного щита

складная

(вправо-влево)

Паспорт – описание

Б13.2.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией фермы для баскетбольного щита и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения её правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Ферма предназначена для крепления баскетбольного щита к стене.

Технические данные

Габаритные размеры (не более), мм:

Вылет.......………….…………............1220 (220)

Ширина........……….…………............1220 (2220)

Высота.......……………………...........1020 (1500)

Вес, кг					    62

(в скобках указаны размеры для сложенного состояния).

Устройство  изделия

Ферма баскетбольная для щита представляет собой сборную конструкцию, изготовленную из профильных труб 40х40х3 и 40х25х2,5 мм. Ферма имеет посадочные места для крепления щита и кольца.  Используется порошково-полимерное покрытие или НЦ.

Комплектация

1. Крепление к стене			-1 шт.

2. Боковина					- 2 шт.

3. Рамка					- 1 шт.

4. Фиксатор					- 1 шт.

5. Проушина				- 1 шт.

Крепеж:

6. Болт М12х60				- 2 шт.

7. Болт М16х70				- 11 шт.

8. Гайка М12				- 2 шт.

9. Гайка М16				- 8 шт.

10. Шайба 12				-2 шт.

Комплектация фермы анкерными болтами для крепления в стену  производится по согласованию с заказчиком за отдельную плату.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики тренажера.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия:  Б13.2.1200

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 25.07.2018г.

(роспись)

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)

# Text boxes

1