УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Стойка для подачи мяча сверху представляет сборную конструкцию, состоящую из основания (1), стойки (2). В стойку входит регулируемая по высоте рамка (3). Высота рамки фиксируется с помощью скоб (6), зазор выбирается фиксатором (5). Основание стойки покрыто рифленым листом S=4мм. Стойка передвигается на двух колесах.

ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ

Стойку для подачи мяча сверху необходимо хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность изделия от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.

Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие стойки для подачи  мяча сверху требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________     Подпись покупателя  _______________

Дата _________     Подпись покупателя    ______________

ООО  «Пумори – Спорт»

СТОЙКА ДЛЯ ПОДАЧИ

мяча сверху, наклонная

Паспорт – описание

700.220.1.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) -287-93-70, 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Введение

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки для подачи мяча сверху. Оно  содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка для подачи мяча сверху предназначена для отработки навыков точной подачи мяча при игре в волейбол. Рекомендуется для установки в спортивных залах и на тренировочных площадках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Габаритные размеры, не более:

Длина, мм					- 1100

Высота, мм               	  (min)3300- 3750(max)

Ширина, мм       				- 1000

Масса, не более, кг				- 70 кг

Устройство  изделия

Стойка для подачи мяча сверху представляет собой сборную конструкцию, изготовленную из профильных труб 60х60х3, 60х40х3; 25х25х2,5мм, ф48 мм. Для покраски используется полимерно - порошковое покрытие.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кольцо  ………..……………………….  	1 шт.

- Держатель    ……………………………..	1 шт.

- Основание……….. ………..……………	1 шт.

- Стойка……………………………………	1 шт.

5.  Фиксатор   ……………………………..   	1 шт.

- Скоба  ……. ……………………………  	1 шт.

- Болт М8х55 …………………………….. 	2 шт.

- Шайба М8 …………………………… 		2 шт.

- Болт М12х60 ………………………… 		4 шт.

- Шайба М12 …………………………..  		4 шт.

- Гайка М 12 …………………………..   		4 шт.

- Колесо промышленное неповоротное	    	2 шт.

Комплектация стойки сеткой производится по согласованию с заказчиком за отдельную плату.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

Рис.1

Рис.2

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.220.1

соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел  _________ Дата выпуска 25.10.2021г.

Приемку произвел  _________ Дата выпуска _________