Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж комплекса должна проводить организация, имеющая на это лицензию!

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку стоек.

2. Пробурить  10 ям диаметром  350 мм на глубину 900 мм по схеме №2.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить позиции: №№ 1,2,3,4 в соответствующие ямы, соединить между собой на болты М12, гайки М12 через шайбы, залить бетоном на глубину 700 мм, дать затвердеть.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия  техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

Свидетельство о продаже

Дата  _________                     Подпись продавца   _________________

Дата  _________                     Подпись покупателя  ________________

ООО «Пумори – Спорт»

Комплекс тренажеров для пресса

ОП14.000.000 ПС

Паспорт – описание

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплекс тренажеров для пресса предназначен для развития мышц пресса и активного отдыха детей. Устанавливается на открытых площадках, во дворах жилых домов.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота               	  				- 2575

Длина     						- 3915

Ширина						- 1985

Вес, кг                         			-  222

Устройство  изделия

Комплекс представляет собой сборно-сварную конструкцию. Опорные элементы выполнены из круглой трубы: (76х3,5мм, (48х3,5мм,  перекладины - труба ф33,5х3,2. Используется полимерно-порошковое покрытие.

Комплектация

- Дуга большая                              		- 2 шт.

- Дуга малая							- 2 шт.

- Стойка							- 2 шт.

- Перекладина							- 2 шт.

Крепеж:

- Болт М12х65						        - 8 шт.

- Гайка М12					                 - 8 шт.

- Шайбы 12                                                     - 16 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

Рис.1. Комплекс

Рис.2  Монтажная схема

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОП 14

Заводской №: 01.08г

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска _____________

(роспись)

Приемку произвел ________________Дата выпуска ______________                                                        (роспись кладовщика ПС)