МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку изделия.

2. Пробурить  4 ямы диаметром  350 мм на глубину 900 мм.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки  в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 700 мм, дать затвердеть.

Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие по назначению!

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия   техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Подпись продавца     _______________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Барабан для бега на месте

ОП 13

Паспорт – описание

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией барабана для бега на месте и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для активного отдыха детей. Устанавливается на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры:

Высота, не более, мм               	  		- 2350

Длина, не более, мм       			            - 815

Ширина, не более, мм				- 750

Вес, не  более, кг                                                            -  120

Максимальный нагрузка, не более, кг                     -  80

Устройство  изделия

Изделие представляет собой сварную конструкцию. Опорные элементы выполнены из  трубы: ф48х3,5 и  ф33,5х3,2 мм. Барабан выполнен из рифленого листа толщиной 3 мм

Комплектация

- Барабан для бега на месте		- 1 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

Рис.1. Барабан  для бега на месте

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОП 13

Заводской №: 1900.08

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел     ___________  Дата выпуска  _________

Приемку произвел     ___________  Дата выпуска _________