Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку стоек.

2. Пробурить  3 ямы диаметром  350 мм на глубину 900 мм..  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки ходулей в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 700 мм, дать затвердеть.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Выдал    ___________________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО  «Пумори – Спорт»

ХОДУЛИ

Паспорт – описание

ОП17.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Ходули разборные предназначены для активного отдыха детей. Устанавливаются на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота               	  				- 2050

Длина     						- 2200

Ширина						- 480

Вес                         			- 94

Устройство  изделия

Ходули представляют собой сборно-сварную конструкцию, состоящую их сваренных стоек (1) и подставок (2). Опорные элементы выполнены из круглой трубы 76х3,5мм. Подставки (2) садятся на шарикоподшипники.

Используется полимерно-порошковое покрытие.

Комплектация

1. Стойки 						- 1 шт.

2. Подставка 					- 4 шт.

3. Крышка 					- 4 шт.

4. Кольцо 						- 4 шт.

5. Втулка распорная 			- 4 шт.

6. Шайба 						- 4 шт.

Стандартные изделия

7. Болт М16х30 				- 4 шт.

8. Винт М5х10 					- 12 шт.

9. Подшипник 205 				- 8 шт.

Рис.1. Ходули            			      Рис. 2 Крепление подставок

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

Порядок сборки (См. рис. 2)

- Одеть шайбу (4), подшипник (9) и распорную втулку (6) на ось стойки (1).

- Вставить подшипник в буксу подставки (2) со стороны крепления крышки (3).

- Надеть подставку на эту же ось стойки, закрепить болтом М16х30 (7) через шайбу.

- Установить крышку (3) на буксу подставки винтами М5х10 (8).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОП17

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 30.08.2021г.

(роспись)

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)