Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая на это лицензию!

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку стоек.

2. Пробурить   яму диаметром  350 мм на глубину 900 мм.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойку карусели в яму, залить бетоном на глубину 700 мм, дать затвердеть.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Правила эксплуатации

1. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.

2. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.

3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения -  ежедневно.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

Свидетельство о продаже

Дата  _________       Выдал    ___________________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО «Пумори – Спорт»

Карусель с сиденьями из пластика

Паспорт – описание

700.525.П.000.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Карусель предназначена для активного отдыха детей. Устанавливаются на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры:

Высота, мм             	  			- 1700

Диаметр, мм	-1900

Вес, кг                         			- 90

Устройство  изделия

Карусель представляет собой сборно-сварную конструкцию, состоящую из сердечника (1) и основания (2). Карусель изготовлена из труб  (76х3,5, (33,5х3,2, 25х25х2. Для сидений используются доски пластиковые 20х70 мм.

Используется полимерно-порошковое покрытие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.525.П

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 22.11.11г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)