Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая на это лицензию!

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку «Песочницы с грибом».

2. Установить песочницу до касания боковых стенок с уровнем земли и углубить на 50 мм.

3. В центре песочницы пробурить яму диаметром  500 мм на глубину 900 мм.  Дно  ямы засыпать щебнем на 200 мм.

4. Установить «Гриб», залить бетоном на глубину 700 мм, дать затвердеть.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Правила эксплуатации

1. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.

2. Проводить тех. обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.

3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения -  ежедневно.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия   техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      		Подпись продавца     _______________

Дата  _________      		Подпись покупателя  _______________

ООО  «Пумори – Спорт»

Песочница с грибом

Паспорт – описание

700.247.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией «Песочницы с грибом» и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Песочница с грибом предназначена для активного отдыха детей. Устанавливается на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры песочницы:

Высота, не более, мм               	  		- 650

Длина, не более, мм       				- 1700

Ширина, не более, мм				- 1700

Вес, не  более, кг                                            -  71

Габаритные размеры гриба:

Высота, не более, мм               	  		- 2620

Длина, не более, мм       				- 1200

Ширина, не более, мм				- 1200

Вес, не  более, кг                                            -  45

Устройство  изделия

Песочница представляет собой сварную конструкцию. Опорные элементы выполнены из круга ф22, уголка 25х25х4, боковые стенки выполнены из листа толщиной S2мм. Деревянная окантовка выполнена из пиломатериала: сосна, толщиной S40.

Гриб представляет собой сварную конструкцию. Опорный элемент выполнен из трубы 60х60х3. Остальные детали выполнены из листа толщиной S 2 и 3мм, уголка 25х25х4, круга ф10.

Комплектация

- Песочница	                                    		- 1 шт.

- Гриб							- 1 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

Рис.1. Песочница с грибом

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.247

Заводской №:

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 24.11.11г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)