Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку качели.

2. Пробурить  2 ямы диаметром  350 мм на глубину 800 мм.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки качели в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 600 мм, дать затвердеть.

Порядок сборки

Узел сидения закрепить на хомуты и зафиксировать через  соответствующие отверстия в хомутах болтами (3).

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия  техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Выдал       __________________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО  «УЗИС»

Спортивное оборудование «ПУМОРИ-СПОРТ»

КАЧАЛКА-БАЛАНСИР

(с сиденьями из пластика)

Паспорт – описание

ОП12.П.000.000ПС

Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией качели и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Качели-весы предназначены для активного отдыха детей. Устанавливаются на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота               	  				- 1500

Длина     						- 3010

Ширина						- 600

Вес                         			-  50

Максимальный нагрузка, не более, кг       -  100

Устройство  изделия

Качель представляет собой сборно-сварную конструкцию. Опорные элементы и перекладина выполнены из трубы 76х3мм. Сиденье выполнено из пластиковых досок. Ширина сиденья рассчитана на посадку одного ребенка.

Комплектация

- Стойка					- 1 шт.

- Узел сиденья					- 1 шт.

- Болт М10х30					- 2 шт.

- Гайка М10					- 2 шт.

- Шайба 10					- 2 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОП12.П

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(подпись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                       		(подпись кладовщика ПС)