Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку стоек.

2. Пробурить  3 ямы диаметром  350 мм на глубину 350 мм.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки скамьи в ямы, залить бетоном на глубину 150 мм, дать затвердеть.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Выдал _____________________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО «Пумори – Спорт»

Скамья со штангой

Паспорт – описание

700.795.000.000ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Скамья со штангой предназначена для выполнения жима штанги лежа, и использования детьми старше 16 лет. Тренажер использовать только под присмотром взрослых! Устанавливается на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры:

Высота, мм             	  			- 1600

Длина, мм	-1300

Ширина, мм 	- 1350

Вес, кг                         			- 85

Устройство  изделия

Скамья со штангой представляет собой сборно-сварную конструкцию, состоящую из металлического каркаса лавки со стойками(1) и штанги (2). Скамья изготовлена из трубы профильной 60х30х3, уголка 40х40х4 мм, стойки изготовлены из трубы 33,5х3,2. Лежак из доски пластиковой 140х30 мм, крепится к металлическому каркасу при помощи саморезов.

Используется полимерно-порошковое покрытие.

Комплектация

1.Каркас лавки  со стойками				- 1 шт.

2.Штанга 								- 1 шт.

3. Доска пластиковая					- 2 шт.

Рис.1. Общий вид

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.795

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 21.09.2018г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)