Внимание! Тренажер устанавливать на выровненную по горизонту поверхность

Инструкция по эксплуатации

Основные виды упражнений, выполняемых на тренажере:

уПРАЖНЕНИЕ НКА ПРЕССесс

ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ, эксплуатации  И  ХРАНЕНИЯ

Скамья изогнутая должна храниться и  использоваться на улице.

Изделие может транспортироваться с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие, скамьи изогнутой требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения  изделия потребителем. Гарантийный срок узлов, использующих винилискожу и поролон – 6 месяцев. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения  о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                           Выдал ___________________________

Дата _________                           Подпись покупателя________________

ООО «Пумори – Спорт»

Скамья изогнутая

Паспорт – описание

ОП15

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Введение

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией скамьи и содержит данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Скамья предназначена для выполнения различных упражнений для мышц брюшного пресса. Рекомендуется для использования на открытых площадках.

Технические данные

Габаритные размеры, не более:

Длина	 2300 мм

Ширина	700мм

Высота	   970 мм

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Тренажер представляет собой сварную  конструкцию, состоящую из труб.Ф48х3,5, труб профильных 30з30х2, 25х25х2. Открытые торцы труб глушатся пластмассовыми заглушками.

Для окрашивания используется полимерно-порошковое покрытие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не влияющей на функциональность тренажера.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОП15

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 06.09.13г.

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)

# Text boxes

1