ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Соединить фланцы основания (1) и бака противовеса (6) и зафиксировать  болтами М16х40. Соединить нижнюю часть стойки, с баком противовеса шпилькой через проушины в баке. Соединить верхнюю часть стойки с нижней шпилькой (верхняя часть стойки должна быть опрокинута относительно нижней). Соединить щит (3) со стойкой на два верхних болта М12х30. Насадить кольцо (4), закрутить остальные болты, зафиксировать. Установить укосины. На нижние проушины защиты (5) наживить болты М16 и вставить в зацепы на основании. Поднять нижнюю часть стойки и зафиксировать положение, закрутив болт через проушину во втулку в защите. Распрямить верхнюю часть стойки и зафиксировать положение болтом.

В качестве противовеса рекомендуется использовать мокрый песок. Масса противовеса должна быть не менее 350 кг.

Инструкция по эксплуатации

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УСТАНОВКИ  (МОНТАЖА) И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Стойка баскетбольная может быть установлена  в спортивном зале или на игровой площадке.

Транспортировка – грузовым транспортом с соблюдением правил, действующих на указанном виде транспорта в сложенном состоянии, (снять щит, свернуть стойку).

Стойка не предназначена для проведения соревнований по баскетболу среди профессионалов.

Для перемещения стойки необходимо максимально облегчить бак противовеса (5), снять его и вместо него присоединить колесо.  вместе с защитой защиту (6) и сложить её.

Максимальная допустимая нагрузка на край кольца – 80 кг.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный срок узлов, использующих винилискожу и поролон – 6 месяцев.

СВЕДЕНИЯ  О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата _________                  Подпись продавца     ________________

Дата _________                  Подпись покупателя  ________________

ООО «УЗИС»

Спортивное оборудование «ПУМОРИ-СПОРТ»

СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ

Паспорт – описание

Б1.3.000ПС

Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией баскетбольной стойки. Оно содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка баскетбольная облегченная предназначена для проведения соревнований и тренировок по стритболу в спортивном зале и на игровых площадках.

Габаритные размеры (не более):

Ширина, мм							1800

Высота, мм							3970

Длина, мм							3300

Высота до  кромки кольца, мм					3050

Диаметр кольца, мм							450

Масса, кг								190

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Стойка баскетбольная представляет  собой сборную конструкцию, состоящую из основания (1), консоли (2), щита (3), кольца (4), защитной панели (5), ящика противовеса (6). Несущая часть стойки выполнена из профильной трубы 100х100х5 мм. Для защиты используется ППУВВ, толщиной 50 мм.

Металлоконструкция покрывается полимерно-порошковым покрытием.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Стойка складная                                                  1шт.

2. Колесо с кронштейном				1 шт.

3. Щит 1800х1050					1 шт.

4. Кольцо баскетбольное амортизационное*	1 шт.

5. Защита						1 шт.

6. Ящик						1 шт.

Крепеж: болты: М12х30 (7шт.), М16х40 (4 шт.); гайки: М12 (9 шт.), М16 (7 шт.);

шайбы: 12 (11 шт.), 16 (9 шт.), шпильки М16х155(1 шт), М12х130(1 шт).

*По согласованию с заказчиком в комплект может входить кольцо баскетбольное  (облегченное, усиленное, амортизационное), а также протектор на баскетбольный щит и сетка на кольцо.

Рис.1 Устройство стойки баскетбольной

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: Б1.3

соответствует техническим условиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________	Дата выпуска _________

(подпись )

Приемку произвел ________________	Дата выпуска _________

(подпись кладовщика)