УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УСТАНОВКИ (МОНТАЖА) И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Установку должна производить организация, имеющая право (лицензию) на монтажные работы!

Стойка с баскетбольным щитом может быть установлена  в спортивном зале или на игровой площадке. Ферму с баскетбольным щитом использовать только для занятий спортом.

Транспортировка – грузовым транспортом с соблюдением правил, действующих на указанном виде транспорта в разобранном состоянии.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие стойки требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня изготовления изделия.

Сведения  о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                  Выдал ____________________________

Дата _________                  Подпись покупателя  ________________

ООО «Пумори – Спорт»

Стойка стритбольная, регулируемая

ПАСПОРТ-ОПИСАНИЕ

Б3.2.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -210-47-67; факс 210-44-64

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка стритбольная предназначена для проведения соревнований и тренировок по баскетболу и стритболу в спортивном зале и на игровых площадках.

ОПИСАНИЕ

Стойка стритбольная состоит из стальной фермы и щита с кольцом.  Ферма изготавливается из стальных труб. Для создания противовеса внизу с противоположной стороны стойки предусмотрен бак, который засыпается песком.

В верхней части к консоли стойки приварен фланец, через который крепится щит и баскетбольное кольцо. Щит баскетбольный изготавливается из фанеры. Баскетбольное кольцо для сетки крепится к щиту через фланец на болтах. По желанию заказчика применяется краска  порошково-полимерная или нитроэмаль.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расстояние от вертикальной кромки кольца до

поверхности площадки (не более), мм…....................... 3050 Ширина щита (не более),  мм .…………….…… ……   1000

Высота щита (не более), мм……………………………   750 Внутренний диаметр кольца, мм ……………………… 450

Расстояние от лицевой поверхности щита до

внутреннего края кольца (не более), мм ………………..140

Масса, кг …………………………………………………	100

Устройство изделия

Стойка баскетбольная представляет  собой сборную конструкцию, состоящую из ящика-противовеса (1), консоли (2), стойки (3), щита для стритбола (фанера)(4), баскетбольного кольца (Б9.000.000 СБ).

При оформлении заказа с потребителем согласовываются конструкция фермы, размеры и материал щита, модели кольца (амортизационное, усиленное, облегченное), наличие сетки.

Рис.1 Устройство стойки стритбольной Б3

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

1.	Ящик					- 1

2.	Консоль				- 1

3.	Стойка				- 1

#### 4.	Щит для стритбола		 	- 1

5.	Болт М12х40 ГОСТ 7798-70 	- 4

6. 	Шайба М12 ГОСТ 10450-78 	–8

7.	Гайка М12 ГОСТ 6402-70      	- 8

8. 	Болт М12х95 ГОСТ 7798-70  	- 2

9. 	Болт М12х25 ГОСТ 7798-70 	- 2

В комплект входит кольцо баскетбольное Б9.000.000СБ -1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: Б3.2

Заводской №:

соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 05.09.11г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Перед установкой засыпать ящик (1) песком на весь Объём. Устанавливать стойку на выровненную горизонтальную поверхность. После установки стойки (3) на плоскость, прикрепить ящик (1) через фланцы на болты (11), затянуть шайбы (13) гайки(12).Прикрепить к консоли (2) щит (4) через фланцы на болты (5), затянуть через шайбы (6), гайки (7).Собранную консоль (2) завести в стойку (1), выставить в нужном положении (так чтобы вертикальная кромка кольца бала на расстоянии 3050, либо 2000 мм от пола) закрепить положение на болты (8) через шайбы (9) затянуть гайки (10), см. рис. 2. Разбирать стритбольную стойку в обратной последовательности.

Установку должна производить организация, имеющая право (лицензию) на монтажные работы!

Рис.2Сборка консоли и стойки