Инструкция по эксплуатации

# Использовать изделие по назначению

Работы по монтажу стойки должна выполнять организация, имеющая на это право (лицензию).

Крепить сетку на крючки, для регулировки сетки по высоте достаточно поменять месторасположение хомута с крючком (3), хомута с роликом (2) .

ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ, транспортировки и эксплуатации

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

# Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения стоек потребителем.

# Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                       Выдал __________________________

Дата _________                       Подпись покупателя ______________

# ООО  «Пумори – Спорт»

# Волейбольные стойки пристенные

700.812.000.000 ПС

Паспорт - описание

# Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

# Введение

Техническое описание предназначено для изучения конструкции «Волейбольные стойки» и содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

# НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для  установки и натяжения сетки при проведении тренировок и соревнований по  волейболу.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры,  не более:

Диаметр стойки, мм ………… ………..    -  76

Высота стоек, мм 	………..      	-  1610

Вес , кг  ………………………………...    -   40

# УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой сварную конструкцию, состоящую из элементов: стойка (1), хомут с крючком (3), хомут с роликом (2), зажимы на хомутах могут быть расположены сбоку по согласованию с заказчиком, стяжка груза (4), с помощью которой происходит натяжение сетки.  Несущие детали изготавливаются из трубы ø76х3,5мм. Используется полимерно-порошковое покрытие.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1.    Стойка					             - 2

2.    Хомут с роликом                 			- 1

3.    Хомут с крючком				     	- 1

4.    Стяжка груза	    				- 1

Комплектация изделия сеткой  и тросом производится за отдельную плату по согласованию с заказчиком.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.812

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 04.07.13г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)