Внимание! Изделие устанавливать на горизонтальную поверхность.

Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Выдал_____________________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО «Пумори – Спорт»

Скамья "Радуга"

Паспорт – описание

ОП21.П.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией скамьи и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Скамья "Радуга" предназначена для отдыха людей. Устанавливаются на открытых площадках и в парковых зонах.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота               	  				- 750

Длина     						- 1740

Ширина						- 710

Вес, кг                         			- 40

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Скамья представляет собой сварную конструкцию, состоящую из металлического каркаса  (1) и досок (2). Доска к скамье крепится на саморезы с прессшайбой.

Металлоконструкция изготовлена из трубы 40х25х2,5 мм, уголка 40х40х4 мм. Доска – пластик 20х70 мм.

При окрашивании используется полимерно порошковое покрытие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОП21.П

Заводской №:

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 30.11.11г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)