Внимание!  Ферму крепить к ровной вертикальной поверхности

Инструкция по эксплуатации

Порядок сборки

1. Крепить баскетбольный щит к ферме не саморезы (4,2х19.

2. Ферму крепить на вертикальную поверхность, выдерживая расстояние от кольца до пола 3,05 м на анкерные болты 12х150 или иные в зависимости от материала стены.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

Свидетельство о продаже

Дата _________                      Выдал  __________________________

Дата _________                      Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Ферма для Баскетбольного щита

Паспорт – описание

Б16.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией фермы для баскетбольного щита и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения её правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Ферма предназначена для крепления баскетбольного щита из фанеры к стене.

Технические данные

Габаритные размеры (не более), мм:

Вылет от стены…….…………............500…2000 (с шагом 100мм)

Ширина........……….…………............1200

Высота.......……………………............1100

Вес, кг					    6,5…11

Устройство  изделия

Ферма для баскетбольного щита представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из уголков 32х32х4 (или 35х35х4) мм. Используется порошково-полимерное покрытие.

Комплектация

1.    Ферма 					- 1

Комплектация фермы анкерными болтами для крепления в стену и саморезами ф4,2х19 производится по согласованию с заказчиком за отдельную плату.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия:  Б16

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)

# Text boxes

1