Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая на это лицензию!

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку стоек.

2. Пробурить 8 ям диаметром  350 мм на глубину 700 мм.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить позиции 1, 2 в подготовленные ямы, связать болтами  (4)  скат  (1),  и домик с лесенкой, согласно схеме монтажа

4. Установить стойки горки в яму, залить бетоном на глубину 500 мм, дать затвердеть.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения и при наличии паспорта на изделие.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии паспорта.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Подпись продавца   __________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО «Пумори – Спорт»

Горка с металлическим  скатом  (разборная)

Для детей до 8 лет

Паспорт – описание

700.835.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией изделия и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Горка предназначена для активного отдыха детей до 8 лет. Устанавливается на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры:

Высота, мм             	  			           - 3200

Длина, мм                                                         -3400

Ширина, мм                                                      - 2200

Вес, кг                         	           - 180

Устройство  изделия

Комплекс представляет собой сборно-сварную конструкцию, состоящую из домика , ската , лесенки. Горка изготовлена из труб Ф 48*3.5, 60*40*3, 40*40*3  и ЛИСТА S2, и т.д. Используется полимерно-порошковое покрытие.

Комплектация

1. Домик 								          - 1 шт.

2. Скат                                           		                   - 1 шт.

3. Лесенка								  -1 шт.

4. болт М16*70                                                                -4 шт.

5. гайка М16                                                                     -4 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.835

Заводской №:

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись)

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)