Общие указания

Баскетбольный щит устанавливается (с использованием фермы) на стену в спортивном зале или на улице (с использованием стоек).

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Установку щита должна производить организация, имеющая право (лицензию) на проведение монтажных работ.

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие щита баскетбольного требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения тренажера потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                           Выдал ___________________________

Дата _________                           Подпись покупателя________________

ООО «Пумори – Спорт»

Щит баскетбольный игровой

1800х1050 мм

(оргстекло)

Б7.2.1

Паспорт – описание

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией баскетбольного щита. Оно содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Щит баскетбольный игровой – оборудование для игровых видов спорта (баскетбола). Рекомендуется для использование в спортивных залах и на открытых игровых площадках. Материал – стекло органическое ОСТ 15809-70, S=10 мм. Покрытие полимерно-порошковое, цвет белый.

Технические данные

Длина, не более  ………………………….1805 мм

Высота, не более ………………………. ..1055 мм

Глубина, не более ………………………. ..85 мм

Масса ………………………………………   50 кг

Устройство  изделия

Щит представляет собой конструкцию, состоящую из металлического каркаса щита (из трубы 40х40х3мм и уголка 40х40х4мм) (1)  наличника (из загнутого листа 3мм) (2), оргстекла (толщина  10мм) (3). На лицевой стороне щита выполнена разметка. Крепление щита к ферме осуществляется на болты М12х35 (4), а так же при помощи ловителей (5). Для крепления баскетбольного кольца предусмотрены отверстия во фланцах щита (5).

Крепеж для кольца входит в комплект поставки с кольцом.

Комплектность:

1.    Каркас  щита						- 1

2.    Наличник							- 1

3.    Оргстекло 						- 1

для крепления к ферме:

4.     Болты М12х35 мм	 (приварены к щиту)		- 2

5.     Ловитель							- 2

для крепления баскетбольного кольца:

6.    Фланцы с отверстиями ф12,5 мм				- 4

Паспорт, шт.						- 1

По согласованию с заказчиком за отдельную плату  щит может быть укомплектован кольцом баскетбольным (простое, амортизационное), сеткой. Также может согласовываться конструкция фермы для крепления щита.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

Рис.1. Щит баскетбольный

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: Б7.2.1

соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 23.09.15 г.

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)