Внимание! Изделие устанавливать на горизонтальную поверхность.

Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Монтаж

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

Скамья устанавливается на горизонтальную поверхность. Для фиксации на площадке – бетонировать лепестки из металлического листа .

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Подпись продавца   __________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО «Пумори – Спорт»

Скамья для парка декоративная

(пластик 40х90)

Паспорт – описание

700.927.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией скамьи и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Скамья  предназначена для отдыха людей. Устанавливаются на открытых площадках и в парковых зонах.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота               	  				- 930

Длина     						- 1710

Ширина						- 730

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Скамья представляет собой сварную конструкцию, состоящую из металлических боковин - правой (1) и левой (2), средней ножки (3), досок пластиковых 40х90  (4) - 8 шт. Доска к скамье крепится на саморезы с прессшайбой.

Металлоконструкция изготовлена из трубы профильной 40х25х2 мм, квадрата 14х14 мм и полосы 60х5 мм. Доска – пластиковая (возможно изготовление с использованием деревянных досок – по согласованию с заказчиком). Цвет – по согласованию с заказчиком.

При окрашивании металлических частей используется полимерно - порошковое покрытие, черного цвета.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Приемку произвел ________________Дата выпуска 22.04.11г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)