ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

1. Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку барьера.

2. Пробурить  2 ямы диаметром  350 мм на глубину 830 мм. Размеры между ямами выдержать согласно вышеприведенной схеме.  Дно каждой ямы засыпать щебнем слоем  200 мм.

3. Установить стойки барьера в соответствующие ямы, залить бетоном на глубину 630 мм до отметки 0,000 «уровень площадки», дать затвердеть.

4. В зависимости от желаемой высоты изменять глубину бетонирования, глубина бетонирования при высоте 2000 мм – 400мм.

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие барьера требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________        Выдал  __________________________

Дата _________        Подпись покупателя________________

ООО  «УЗИС»

Спортивное оборудование «ПУМОРИ-СПОРТ»

Барьер Н=1800-2000 мм

Паспорт – описание

ОПС5.1800.000.000ПС

Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией барьера и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Снаряд барьер - изделие предназначено для дрессировки собак.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота, max	2410 (регулируется)

Ширина	1500

Глубина	100

Масса ……………………………. 122

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Устройство изделия представляет собой сборную конструкцию, состоящую из вертикальных труб ф76х3,5 мм, и  перемычек из досок пластиковых. Внизу стоек приварены пятки.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ОПС5.1800

Заводской №:

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(подпись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     		(подпись кладовщика)