Внимание! Тренажер устанавливать на горизонтальную поверхность.

Инструкция по эксплуатации

ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ, эксплуатации  И  ХРАНЕНИЯ

Изделие в заводской упаковке может транспортироваться с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований  к транспортной маркировке.

Тренажер должен храниться в сухом, отапливаемом помещении. Смазывать подшипники, направляющие, крепеж (болты, гайки) не реже 1 раза в неделю.

После каждой тренировки вытирать все поверхности сухой салфеткой.

Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный срок узлов, использующих винилискожу и поролон – 6 месяцев. На трущиеся поверхности грузовых втулок гарантия на распространяется. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения  о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                           Выдал  _________________________

Дата _________                           Подпись покупателя_______________

ООО  «Пумори – Спорт»

Тренажер для армспорта

«универсальный»

Паспорт – описание

ПС63.Г.000.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Введение

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией тренажера для армспорта и содержит данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Тренажер предназначен для выполнения нескольких упражнений на развития мышц предплечья. Рекомендуется для использования в спортзалах и фитнесс-клубах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более:

Длина, мм		  1160

Ширина, мм		  1020

Высота, мм		  1470

Вес, не более, кг		  75

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Тренажер представляет собой сборную конструкцию, состоящую из основания (1), сидения (2), грифа (3), двух вращающихся рукояток (4), грузовых втулок-накопителей дисков-разновесов (5) и парты (6). Несущие детали тренажера изготавливаются из профильных труб 60х40х3 мм, 40х40х3 мм и т.д. Для  подушек валиков и спинки используется поролон ППУВВ толщиной  30 мм и винилискожа. Используется полимерно-порошковое покрытие.

КОМПЛЕКТация:

Тренажер поставляется в собранном виде с паспортом-орисанием.

Комплектация тренажера дисками-разновесами производится за отдельную плату при оформлении заявки.

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: ПС63.Г

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска. 24.2012г.

(роспись)

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)