Внимание! Изделие устанавливать на ровную горизонтальную поверхность

ПОРЯДОК СБОРКИ  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выставить правую и левую секции, скрепить их между собой на 7 болтов М12 с гайками.

ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ, эксплуатации  И  ХРАНЕНИЯ

Изделие в заводской упаковке может транспортироваться с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований  к транспортной маркировке.

Изделие должно храниться в сухом, отапливаемом помещении.

Гарантийные  обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения  о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                      Выдал ________________________

Дата _________                      Подпись Покупателя_____________

# ООО  «Пумори – Спорт»

# Скамья для запасных игроков

# Паспорт – описание

# 700.498.000.000 ПС

# Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -287-93-70, 365-86-67; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

# Введение

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией скамьи и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

# НАЗНАЧЕНИЕ

Скамья для запасных игроков является спортивным оборудованием для использования в спортивных залах и стадионах при проведении спортивно-массовых мероприятий.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более:

Ширина, мм					- 4000

Высота, мм               	  		- 2510

Глубина, мм       				- 1710

Вес, не более                        	   	- 300кг

Устройство  изделия

Скамья представляет собой две секции скрепленные между собой. Секция состоит из основания (1,2) и крыши (3),  обшитых поликарбонатным листом (5,6,7,8) с фанерным настилом (3) и сидениями (4). Основание и крыша выполнены из квадратной трубы 30х30 мм. Открытые торцы труб закрываются пластмассовыми заглушками.

Используется полимерно-порошковое покрытие.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

Правая секция				- 1 шт.

Левая секция				- 1 шт.

Крепеж:

Болт М12х70				- 7 шт.

Гайка М12 				- 7 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

Код изделия: 700.498

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 16.11.2011г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                         (роспись кладовщика ПС)

# Text boxes

1