Внимание! Изделие устанавливать на горизонтальную поверхность.

Инструкция по эксплуатации

Используйте изделие  по назначению!

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта изделия.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата  _________      Выдал     ___________________________

Дата  _________      Подпись покупателя    ________________

ООО «Пумори – Спорт»

Скамейка со спинкой

Паспорт – описание

СДП8.П.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией скамьи и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Скамья предназначена для отдыха людей. Устанавливаются на открытых площадках и в парковых зонах.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота               	  				- 780

Длина     						- 1790

Ширина						- 680

Вес, кг                         			- 60

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Скамья представляет собой сварную конструкцию, состоящую из металлического каркаса  (1) и пластиковых досок (2). Доска к скамье крепится на мебельные болты М8.

Металлоконструкция изготовлена из трубы 40х25х2,5 мм, уголка 40х40х4 мм, 32х32х4 мм. Доска –пластик 40х90 мм.

При окрашивании используется полимерно-порошковое покрытие.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Каркас							- 1 шт.

- Доска пластиковая					- 7 шт.

- Болт мебельный М8х50				- 21 шт.

- Гайка М8							- 21 шт.

- Шайба 8							- 21 шт.

- Заглушка пластиковая 				- 6 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: СДП8.П

соответствует техническим требованиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска 22.12.11г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)