Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Резак цеплять к снегоходу за спец. крепление.  Перед эксплуатацией необходимо проверять болтовое крепление полозьев резака. Во избежание коррозии после использования изделия необходимо смазывать полозья резака солидолом или другой подобной смазкой.

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Изделие должно храниться в сухом отапливаемом помещении.  Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие резака для лыжни техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                           Выдал  _______________________

Дата _________                           Подпись покупателя____________

ООО  «Пумори – Спорт»

резак для лыжни

Паспорт – описание

700.590.1.000.000 СБ

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией резака для лыжни и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для прокладки лыжни. Рекомендуется для использования на лыжных базах.

Технические данные

Габаритные размеры:

Длина, не более, мм………….…………............ 1800

Ширина, не более, мм ……….…………............ 650

Высота, не более, мм ……………………...........400

Вес, не более, кг ……………................................100

Устройство  изделия

Резак для лыжни представляет собой сборную конструкцию, состоящую из основания (1), к которому при помощи метизов (7) и (8) крепятся полозья (2) и  ножи (3). К основанию при помощи сцепок (5) крепится дышло (4). Полозья и ножи изготовлены из Сталь 3. Уголка 25х25х4 мм. Дышло из круга Ф19 мм.

Покрытие: ППП, цвет серый.

Комплектация

1.  Основание					- 1

2.  Полоз					- 2

3.  Нож						- 2

4   Дышло					- 1

5.  Сцепка					- 2

6.  Рым-болт					- 1

7.  Болт М16х30			             - 4

8.  Болт М12х30				- 4

9.  Болт М12х40	                                       - 4

10. Гайка М12 					- 4

11. Шайба 16					- 4

12. Шайба 12					- 8

Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.590.1

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 11.12.13 г.

(роспись)

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)

# Text boxes

1