МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должна проводить организация, имеющая допуск к монтажным работам.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

1.Собрать турник брусья согласно схеме сборки (Рис 2).

2. Установить изделие на ровную горизонтальную поверхность. (площадка для турника должна быть забетонирована.)

3.  Закрепить изделие при помощи анкерных болтов к бетону.

Правила хранения, ЭКСПЛУАТАЦИИ  и транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Перед каждым занятием на тренажере обязательно проверять крепление метизами.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие турника с брусьями требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________        Выдал __________________________

Дата _________        Подпись покупателя________________

ООО  «Пумори – Спорт»

Турник с брусьями разборный, уличный

Паспорт – описание

701.163.000.000 ПС

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией качелей и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Турник с брусьями – гимнастическое оборудование, предназначенное для установки на открытых спортивных площадках. Изделие может быть использовано в качестве тренажера для определения силы мышц, например, брюшного пресса.

Технические данные

Габаритные размеры, не более, мм:

Высота	2190

Ширина	2300

Длина	3400

Вес, не более, кг …………….160

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из Боковин (1), основания (2), горизонтальных перемычек (4), и перекладины (3). Боковины, основание и перемычки изготовлены из профильной трубы 60х60х3 мм, перекладина – круг Ф30 мм. Внизу стоек приварены пятки из листа 6 мм.

Комплектация

- Боковина						- 2 шт.

- Основание					- 2 шт.

- Перекладина					- 1 шт.

- Перемычка					- 2 шт.

- Болт М12х80 заниженный		- 16 шт.

- Гайка М12					- 26 шт.

- Шайба 12						- 26 шт.

- Болт М12х50					 - 2 шт.

- Болт М12х80					- 8 шт.

Рис.1 Общий вид

Рис. 2 Схема сборки

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 701.163

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 26.08.2019г.

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________

(роспись кладовщика ПС)