МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж изделия должен производиться только специализированным предприятием

Инструкция по эксплуатации

Используйте качели только по назначению!

Правила эксплуатации

1. Допускается эксплуатация изделия только под руководством аттестованного инструктора.

2. Проводить техническое обслуживание изделия - не реже одного раза в неделю.

3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения -  ежедневно.

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качелей  разборных требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения качелей потребителем.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                          Выдал  _______________________

Дата _________                           Подпись покупателя_____________

ООО «Пумори – Спорт»

КАЧЕЛЬ «ЛОДОЧКА»

701.218

Паспорт – описание

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А

Тел.: (343) -251-06-91; факс 251-06-91

E-mail:psp@pumori.ru

www.pumorisport.ru

Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией качелей. Оно содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Качели предназначены для отдыха детей до 5 лет. Качели должны эксплуатироваться только под присмотром взрослых. Устанавливаются на открытой площадке.

Технические данные

Габаритные размеры:

Высота, не более, мм               	  		- 2310

Длина, не более, мм       			- 1620

Ширина, не более, мм				- 1700

Вес, не  более, кг                                                  -  120

Максимальный нагрузка, не более, кг                -  120

Устройство  изделия

Качели представляет собой сварную конструкцию. Боковины выполнены из трубы круглой Ф48х3,5 и Ф21,3х2,8 мм.   «Лодочка» выполнена из трубы круглой Ф33,5х3,2 и Ф21,3х2,8 мм и уголка 32х32х4. Сиденье и пол качели выполнены из доски пластиковой 40х40 мм и 30х130 мм.

Комплектация

- Боковина					- 2 шт.

- Узел сиденья					- 2 шт.

- Перемычка					- 1 шт.

Крепеж:

- Болт М12х25					- 8шт.

- Гайка М12					- 8 шт.

- Шайба М12					- 8 шт.

- Болт мебельный М8х50			- 16 шт.

- Болт мебельный М8х35			- 12 шт.

- Гайка М8					- 28 шт.

Рис.1. Качели		            Рис. 2 Схема монтажа

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 701.218

соответствует техническим условиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска 29.06.12г.

(роспись )

Приемку произвел ________________ Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)